Objednatel :          obec VERNÉŘOVICE

Vernéřovice čp. 1, 549 82

IČ : 00654124

Zhotovitel :            Ing. Arch. BOHUMÍR  PROKOP, autorizovaný architekt

Projekční a inženýrský atelier BP STUDIO

Vernéřovice 178, 549 82

IČ : 12951471

Autorský kolektiv : Ing. Arch.  BOHUMÍR  PROKOP

Bc.  ONDŘEJ  DUCHAN

Ing. ZDENĚK  PAVLÍK

Ing. MILOŠ  BURIANEC

7. textová část :

A) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

B) údaje o splnění zadání

C) komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení

D) informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

E) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

grafická část :

8. koordinační výkres

9. výkres širších vztahů

10. výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Když vyjde měsíc, lucerna poutníků a snílků, těch, co je nejvíc bez pomníků…

A) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Obec Vernéřovice leží v severozápadní části regionu Broumovsko, její katastrální území je součástí CHKO Broumovsko a hraničí s Polskou republikou. Na území zasahuje Chráněná oblast přirozené akumulace vod ( CHOPAV ) a jsou zde plochy regionálního a místního systému ekologické stability. Silnicí III. třídy je spojena s Meziměstím, které reprezentuje pracovní příležitosti, vyšší občanskou vybavenost ( školství 2.stupně, zdravotnictví, sport a rekreace, obchod ), železniční dopravu, ale i potenciál návaznosti technické infrastuktury a v širším kontextu s Broumovem, správním střediskem regionu s širší nabídkou než Meziměstí. Nad Vernéřovicemi pramení Vernéřovický potok, který významně ovlivňuje podmínky v území a v řece Stěnavě. Ve Vernéřovicích se nachází barokní kostel sv. Archanděla Michaela, který je nedílnou součástí Broumovské skupiny kostelů. Do Vernéřovic dojíždějí desítky přechodně – rekreačně bydlících, obcí prochází významná turistická a cyklistická stezka Teplice n.M. – Meziměstí.

Zpracovanou územně plánovací dokumentací, vydanou krajem, je především ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko ( obecně závazná vyhláška Královéhradeckého kraje č. 4/2006 ze dne 7.12.2006, kterou se vymezuje závazná část ÚP VÚC Adršpašsko – Broumovsko ), v obecnější rovině zadání územního plánu VÚC Královéhradeckého   kraje,   které  se  24.10.2006   stalo  zadáním  Zásad  územního

rozvoje Královéhradeckého kraje. S těmito dokumenty je v základních principech územní plán Vernéřovic v souladu, podrobněji z nich však žádné skutečnosti, které by bylo nutno v návrhu zohlednit, nevyplývají. Z Politiky územního rozvoje ČR            ( usnesení vlády ČR ze dne 20.7.2009 č. 929 ) nevyplývají pro území obce žádné požadavky, republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje se v řešeného území neuplatňují, stejně jako rozvojové oblasti a rozvojové osy. Specifické oblasti nejsou v řešeném území vymezeny.

Odpočivné místo se znovupostavenou barokní plastikou při turistické trase do Meziměstí

B) údaje o splnění zadání

Zadání územního plánu Vernéřovic vypracoval Ing. Daniel Kubalík z úřadu územního plánování Městského úřadu Broumov ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Ing. Tomášem Havrlantem. Toto zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 32/2009 dne 6.8.2009.

Požadavky, uvedené v zadání pod písmeny a) – o) byly v územním plánu prověřeny, vyhodnoceny a zapracovány.

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch v rozsahu řádně podaných připomínek byly v územním plánu prověřeny, vyhodnoceny a ty, které nebyly ve střetu s veřejnými zájmy, byly zapracovány.

C) komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení

Územní plán Vernéřovic vymezuje zastavěné území.

Postup vymezení zastavěného území v územním plánu je shodný s postupem při vymezování zastavěného území samostatným postupem ( § 58 stavebního zákona ).

Jedinou výjimkou je, že se nevymezují nezastavitelné pozemky. Územní plán o jejich využití rozhoduje.

Územní plán Vernéřovic zajišťuje ochranu a rozvoj kulturně historických hodnot. Především se jedná o ochranu a jí podřízený rozvoj centrálního území obce s kostelem sv. Archanděla Michaela, hřbitovem a bývalou farou jako nejhodnotnějšího krajinného, architektonického a kulturního fenoménu řešeného území v kontextu celého Broumovska. Ochranu a rozvoj kulturních hodnot tu zajišťují vymezení a stabilizace ploch bydlení, zeleně na veřejných prostranstvích a ploch zeleně soukromé a vyhrazené, které fixují stávající urbanistickou strukturu centra obce.

Reálným krokem k rozvíjení kulturních hodnot území byly rekonstrukce a revitalizace původní hřbitovní kaple na pietní a výstavní Kapli dobré vůle v roce 2006 a kamenosochařské sympozium „Baroko a pískovec“ v roce 2008, jehož výsledkem byla úprava znehodnoceného prostoru u školy s umístěním prameníku pitné vody a pískovcové plastiky. Na tyto kroky územní plán navazuje.

Centrální část obce s kostelem, bývalou farou, hasičskou zbrojnicí a pobytovým místem s prameníkem

Územní plán Vernéřovic zajišťuje ochranu a rozvoj přírodních hodnot území.

Míru ochrany a ekologické stability demonstruje v řešeném území do značné míry zonace CHKO. Nejhodnotnější I. zóna se v řešeném území uplatňuje pouze ve třech drobných  lokalitách, II. zónu  tvoří hřebenové  lesní  biotopy na západě a jihu území,

jsou však značně poškozeny nucenou i nenucenou těžbou. Do třetí zóny jsou zařazeny víceméně přirozené biotopy lesních a extenzívně využívaných zemědělských ploch převážně na severu území, nejméně ekologicky stabilní je logicky IV. zóna, do které zahrnujeme intenzívní zemědělskou půdu, tedy celé jádrové území katastru s přesahem na jih a východ.

V k.ú. obce Vernéřovice se nacházejí následující význačné lokality ochrany přírody :

- EL     3   „Nad studánkou“

- EL 258   „Vernéřovická rákosina“

- EL 157   „Arniková louka“

- EL 257   „Za farským lesem“

- EL 268   „Mokřiny u Březové“

- EL     4   „Písník Březová“

- EL 177 „Mořská transgrese“, nařízením Správy CHKO č. 2 / 2008 ze dne      21.5.2008 zřízena Přírodní památkou

- EL 113   „Lom u Bohdašína“

- EL 286   „Vernéřovský odkryv“

- EL 259   „Vernéřovické louky“

- EL 285   „Stěnavský břeh“

Krom vymezení a důsledného dohledu nad plochou rekreace s letním táborem jde především o jasné vymezení ploch zemědělské výroby a skladování a ploch navazujících v kontextu celého řešeného území, kde u jednoho areálu (Provena a.s.)

je přes platné integrované povolení zřejmý útlum výroby doprovázený chátráním areálu s riziky pro sousedící I.zónu ochrany CHKO a podzemní vody a u areálu druhého je předpokládán plošný i kvalitativní rozvoj, který však bude podrobněji regulován územní studií. Pro rozvoj přírodních hodnot území je podstatná i  stabilizace „divokého sportovního“ hřiště vklíněného do I. zóny ochrany jako funkční plochy smíšené nezastavěného území / sportovní spolu s nabídkou ploch nového tělovýchovného a sportovního zařízení v ideálním umístění a dostupnosti za školou. Podstatným příspěvkem k rozvoji přírodních hodnot území bude regenerace a revitalizace Vernéřovického potoka s novými vodními plochami, řešící i protipovodňová opatření, stejně jako reálná prostupnost zastavěným územím pro biokoridory stávající i navržené.

Vernéřovice svůj typický charakter budovaly do konce 19.století, od počátku 20.století jej však začaly ztrácet ani ne tak v urbanistické figuře, jako spíš v měřítku a detailu. Bylo to dáno nižším spádem údolí a hlavně průchodem významnější dopravní trasy na Meziměstí a Polsko a pochopitelně i rychlým rozvojem sousedního města, dříve nevýznamného. Úplnou katastrofou pro charakter obce, ale i krajiny byly umístění a realizace dvou rozsáhlých areálů zemědělské výroby, jejichž likvidace by byla multikriteriálně žádoucí, v současnosti i blízké budoucnosti je však nereálná.

Prioritami územního plánu  jsou  udržení  původní, v krajině Broumovska typické urbanistické kategorie a formy zástavby,významná pozice a charakter vodního toku s vodními plochami, přirozené proluky a „průniky“ krajiny do zastavěného území a posílení pozice a významu areálu kostela v kontextu bývalého farského dvora, dalších navazujících pozemků a celé krajiny. Umístění staveb občanské vybavenosti je i perspektivně výhodné, kapacitně převyšující poptávku stávající i budoucí, nově navrhované zastavitelné plochy pro venkovské bydlení v rodinných domech přirozeně  doplňují  urbanistickou  strukturu, poptávka  po bydlení v bytových domech

může být uspokojena v ne příliš exponovaném, ale dobře obsloužitelném prostoru v  centrální  části  obce,  který  může  spíše  kultivovat,  než  mu ublížit. Bydlení trvalé a

rekreační se prostorově i časově prolínají a doplňují, na tomto faktu není důvod nic měnit. Pro kapacitnější rekreační zařízení nejsou v řešeném území podmínky.

Základní struktura ploch v zastavěném území obce je podrobněji členěna v centru obce a těžištích jejích západní a východní částí s důrazem na plochy veřejných prostranství, sídelní zeleně a ekostabilizačních prvků. Rozvíjení prvků doprovodné, ochranné a clonící zeleně územní plán podporuje ve vymezení funkčních ploch.

Řešené území je zapojeno pouze do silniční sítě, a to prostřednictvím jediné státní silnice III. třídy č. III / 3023 Meziměstí - Vernéřovice  - Bohdašín – Teplice n. M., která prochází v roce 2010 rekonstrukcí.Hromadná přeprava osob je zajišťována  autobusy nasmlouvané společnosti, k dispozici jsou tři kryté autobusové zastávky. Docházkové vzdálenosti vyhovují.

Silnice III. třídy č. III / 3023 s chodníky ve východní části obce

Územní plán řeší nové parkovací plochy v prostoru mezi hřbitovní kaplí a požární zbrojnicí  nejen  pro  obsluhu  hřbitova  a  kostela, ale  i  dostupných  objektů  bydlení  a občanského vybavení ( škola, sportovní a rekreační plocha ) a ploch veřejné zeleně, a podélné parkování při místní komunikaci v západní části obce s dostupností areálu rekreace na plochách přírodního charakteru  (kaple, tábor). Zemědělská a lesní účelová doprava probíhá dnes zčásti po účelových komunikacích, kde se pohybují rovněž pěší  a  cykloturisté,  zčásti  též  po místních komunikacích. Tyto účelové komunikace územní plán reálně vymezuje a doplňuje. Stezky pro pěší a cykloturisty na frekventované trase Teplice n. M. – Vernéřovice – Meziměstí vedou mimo zastavěné území po lesních a polních účelových cestách, zařazených  do  kategorie  smíšených  ploch  rekreačních  nepobytových,  v  obci  po místních (souběžných) komunikacích a od školy k památné lípě levostranně souběžně se silnicí III. třídy v nově koncipovaném smíšeném koridoru s pěšími. Územní plán předpokládá doplnění této trasy na pohodlnější a prostupnější niveletě se zaústěním na lávku u brodu přes Stěnavu za Meziměstím s ideálním pokračováním do Polska.

S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou, minimálně 60% zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 není navrhována, s výjimkou běžné údržby, změna současného stavu. Územní plán však řeší zajištění přístupu k vodojemu, který byl dosud majetkoprávně vyloučen. Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny.

Podle PRVK Královéhradeckého kraje je navržena výstavba nové splaškové kanalizace  DN  300  o  celkové délce  více než 4 km s odvedením odpadních vod od

většiny obyvatel obce se zaústěním do stoky B v Meziměstí a tím na místní centrální mechanicko-biologickou ČOV. Kanalizační stoky budou vzhledem k omezeným prostorovým   podmínkám  a   složitým   spádovým   parametrům   většinou   vedeny v místních komunikacích a pod silnicí III.třídy, což komplikuje investiční náročnost řešení, může to však přinést optimalizaci parametrů komunikací, čerpací objekty jsou vnímány jako veřejně prospěšné stavby. Odpadní vody z reálně nepřipojitelných objektů budou likvidovány na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a ve stávajících septicích doplněných zemními filtry.

Samostatným a podstatným hygienickým problémem Vernéřovic je provoz farmy pro odchov jatečních prasat v bezstelivovém provozu s uzavřeným obratem stáda, která se nachází v jižní části obce, paradoxně mezi evidovanou lokalitou ochrany přírody   ( I. zóna CHKO ) a regionálním biocentrem.

Fyzické stáří areálu a jednotlivých objektů a minimální údržba, především objektů k jímání kejdy jsou spolu s pachovými efekty tamního hospodářství další podstatnou hrozbou pro obec, celou oblast CHKO a podzemních vod.

Specifickým důsledkem a hygienickým problémem provozu farmy je sezónní vyvážení  kejdy  na  polnosti v  okolí  obce, které  v  součinnosti  s  klimatickými  vlivy

obtěžuje obyvatele často nesnesitelným zápachem. Územní plán nedisponuje nástroji, jak tento jev eliminovat, nebo alespoň regulovat!

V roce 2004 vypracovala Agroprojekce Litomyšl s.r.o. Studii odtokových poměrů řeky Stěnava, jejíž 3. oddíl je věnován Vernéřovickému potoku, která předpokládá „zkapacitnění nevyhovujících úseků koryta a navrhuje stavbu jednoho poldru na toku“, avšak bez jakéhokoli urbanisticko-krajinářského přínosu, o biologických nemluvě. Podrobná znalost povodí, dlouhodobý byť neautorizovaný monitoring

srážkové činnosti a průtoků především v kritických profilech a technického stavu meliorací, zvláště hlavníků, jakož i zkušenosti starousedlíků zakládají důvody k pochybnostem o relevanci dat ČHMÚ, která jsou konstantní od 80.let minulého století. Sám ČHMÚ přiznává pravděpodobnost  výpočtové odchylky v řádu desítek %. Územní plán řeší problematiku vodních toků a ploch, především Vernéřovického potoka, komplexně, tj. nejen z pohledů hydrotechnického a protipovodňového, ale i revitalizace a rehabilitace krajinářské. Podstatnou součástí cílené péče o vodní tok, kterou územní plán neřeší a ani řešit nemůže, jsou pravidelná údržba profilu a dna, údržba propustků a mostků a odstranění nepoužívaných, a to na ř.km 2,257, 2,656 , případně 3,923.

Na toku Vernéřovického potoka byla k roku 2010 instalována zařízení varovného protipovodňového systému pro obce v povodí Stěnavy.

Územní plán řeší v zastavěném území provádění nových rozvodů  EL a údržbu stávajících kabelizací, koordinovanou zvláště s prováděním nových rozvodů technické infrastruktury a údržbou komunikací.

Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky :

Vyhláška 380/2002 Sb., v platném znění, vycházející ze zákona č. 239/2000 Sb., v platném znění, o integrovaném záchranném systému, stanoví pravidla k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Zóny havarijního plánování:

Území obce Vernéřovice nezasahuje do žádné vnější zóny havarijního plánování.

V řešeném území se nevyskytují žádné plochy, objekty a zařízení s rizikem vzniku mimořádné události.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události:

V obci nebyl vybudován žádný stálý úkryt, pro ukrytí obyvatelstva je možno využít improvizované úkryty, většinou suterénní prostory stávající zástavby. Návrhem územního plánu nejsou plochy pro zřízení stálého úkrytu vymezeny.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování :

V případě potřeby provedení evakuace obyvatel bude na Obecním úřadu zřízena pracovní skupina, která bude spolupracovat s krizovým štábem obce s rozšířenou působností – Broumovem. Jako shromažďovací prostor je určeno veřejné prostranství v návaznosti na budovu obecního úřadu ve Vernéřovicích.

Obyvatele postižené mimořádnou událostí lze ubytovat ve vhodných objektech občanské vybavenosti ( základní škola, mateřská škola, kulturní dům...).

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci :

V řešeném území nejsou vymezeny žádné stálé sklady humanitární pomoci. V případě potřeby budou určeny objekty pro jejich skladování.

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek :

V případě úniku nebezpečných látek budou tyto látky odvezeny mimo řešené území a uskladněny ve vhodných objektech.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce :

V případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích budou podílet právnické i fyzické osoby dle charakteru mimořádné události (dle výpisu z havarijního plánu kraje).

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií :

Nouzové zásobování vodou bude řešeno pomocí cisteren, případně dovozem balené vody. Voda z individuálních zdrojů (domovní studny) bude využita jako užitková.

V případě potřeby nouzového zásobování elektrickou energií budou na určené objekty připojeny mobilní zdroje  energie.

Požární ochrana :

Na vodovodním potrubí jsou po zhruba 100 – 150 m vysazeny nadzemní požární hydranty, které zároveň slouží v nejnižších a nejvyšších místech k odvzdušnění, příp. odkalení vodovodu. Vodovod je dimenzován na min. 6,7 l/s, tlak v síti se pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,6 MPa.

V zastavěném území obce budou vodovodní řady navrhovány  dle ČSN 730873 – zásobování požární vodou a dle konkrétního investičního záměru bude volena i dimenze zásobovacího potrubí. Budou respektovány ČSN 736639 – zdroje požární vody a pro příjezdové komunikace pro požární vozidla vyhláška č. 23/2008 Sb.

Zeleň na veřejných prostranstvích je významným fenoménem urbanistické struktury obce a její „užitnosti“, proto je obsahem podstatné části veřejných prostranství v centru obce ve vazbě na objekty občanské vybavenosti ( kostel, hřbitov, škola ) a dopravní infrastruktury ( komunikace, parkoviště ), v těžištích západní a východní částí obce ve vazbě na komunikace a trasy pro pěší a cyklisty i ekostabilizační prvky.

Podstatným faktorem těchto ploch je jejich nezastavitelnost v rozporu s jejich funkcí.

Kostru systému ekologické stability území tvoří biocentra, vzájemně propojená biokoridory a interakčními prvky.

Územní plán vymezuje plochy uvnitř zastavěného i mimo zastavěné a zastavitelné území do jednotlivých, jasně definovaných funkčních typů a stanoví podmínky pro jejich využití.

Územní plán vymezuje plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

Důsledkem prosazování a naplňování územního plánu bude trvale udržitelný rozvoj území.

Typická urbanistická struktura Vernéřovic

Revitalizační prostor jižně od centra obce určený k podrobnějšímu řešení v územní studii  US2

D) informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

V zadání územního plánu se požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území neuplatňuje.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení SEA a IPPC nepožaduje územní plán Vernéřovic posuzovat podle § 10i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

E) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Územní plán v navrhovaném řešení předpokládá tyto důsledky na zemědělský půdní fond – zábory :

z celkové výměry zemědělské půdy 594 ha.

Kultura pozemků v jednotlivých lokalitách :

( každému p.č. pozemku přísluší jediná BPEJ, uvedená v tabulce )

Z 1   - TTP

Z 2   - orná půda

Z 3a - zahrada

Z 3b - zahrada

Z 4   - orná půda

Z 5a - orná půda

Z 5b - orná půda

Z 6a - zahrada

Z 6b - zahrada

Z 6c - orná půda

Z 7a - TTP

Z 7b - orná půda

Z 7c - TTP

Z 7d – TTP

Z 8a – TTP

Z 8b – TTP

Z 8c – TTP

Územní plán v navrhovaném řešení nepředpokládá žádné důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa.